| Технические характеристики | Светильник светодиодный офисный |
| --- | --- |
|  | CCO (3x6) | CCO (6x6) | CCO (12x6) |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 14 / 17 / 21 | 29 / 33 / 38 | 58 / 66 / 76 |
| Световой поток, Лм | 1400 / 1650 / 1900 | 2900 / 3300 / 3800 | 5800 / 6600 / 7600 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | ≥ 0,95 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Напряжение питания, Вт / частота, Гц | 187-242 / 50 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от +1 до +40 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 595 х 295 х 53 | 595 х 595 х 53 | 1195 х 595 х 53 |
| Масса, не более, кг | 1,75 | 3,5 | 7,0 |

| Technical characteristics | LED office lamp |
| --- | --- |
|  | CCO (3x6) | CCO (6x6) | CCO (12x6) |
| Power consumption, not more than, W | 14 / 17 / 21 | 29 / 33 / 38 | 58 / 66 / 76 |
| Light flux, lm | 1450 / 1750 / 2000 | 2900 / 3500 / 4000 | 5800 / 7000 / 8000 |
| Power factor (cos φ) | ≥ 0,95 |
| Degree of protection, IP | 20 |
| Class of electrical shock protection | I |
| Supply voltage, W / frequency, Hz | 187-242 / 50 |
| Range of operation temperatures, °С | от +1 до +40 |
| Overall dimensions, mm (LхWхH) | 595 х 295 х 55 | 595 х 595 х 55 | 1195 х 595 х 55 |
| Mass, not more than, kg | 2,0 | 4,0 | 8,0 |