Технические характеристики:

| Тип лампы | Дуговая натриевая высокого давления, типа ДНаТ 600 или аналогичная импортного производства фирм OSRAM, Philips |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение сети, В | 180 - 254 |
| Мощность лампы, Вт | 600 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,98 |
| Рабочий ток (при напряжении сети 180 В), не более, А | 3,75 |
| Высота подвеса облучателя, м | 3 - 4,5 |
| Климатическое исполнение | У5 |
| Масса (без лампы), не более, кг | 3 |
| Срок службы, лет | 8 |

Technical characteristics

| Lamp type | Arc sodium lamp high pressure lamp of ДНаТ 600 type or its import analogue of OSRAM, Philips brands |
| --- | --- |
| Rated circuit voltage, V | 180 - 254 |
| Lamp power, W | 600 |
| Power factor, not less than | 0,98 |
| Operating current, not more than, А (at circuit voltage 180 V) | 3,75 |
| Irradiator suspension height, m | 3 - 4,5 |
| Климатическое исполнение | У5 |
| Mass not more than, (without lamp), kg | 3 |
| Service life, years | 8 |