GPA-6.3RM dan GPA-6.3RM/8 merupakan unit pompa gas otomatis dengan desain blok-kontainer atau desain hanggar dengan kapasitas nominal masing-masing 6,3 MW dan 8 MW. Unit-unit tersebut dirancang dengan mempertimbangkan persyaratan terbaru di industri gas untuk digunakan dalam rekonstruksi yang sudah ada (dengan penggantian penggerak (drive) yang sudah habis) dan pembangunan stasiun kompresor baru. Mesin turbin gas GTD-6.3RM (PJSC “ODK-Saturn” (PJSC “UEC-Saturn”)) digunakan sebagai penggerak.

|  | Spesifikasi teknis Unit GPA-6.3RM GPA-6,3RМ/8 Produsen penggerak PJSC “UEC-Saturn” Daya nominal, MW 6,3 8 Efisiensi, % 32 33 Konsumsi bahan bakar dalam mode nominal, kg\ jam 1.435 1.730 Tingkat peningkatan tekanan di mesin turbin gas 13,4 14,56 Ketahanan antara perbaikan, jam. 25.000 Ketahanan ditunjuk, jam. 100.000 |
| --- | --- |

# Text boxes

Unit pompa gas GPA-6.3RM/8